### Приложение № 2

Техническое задание

на выполнение работ капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного дома

№ 120  по ул. Большая Санкт - Петербургская

1. Наименование работ: Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома

№ 120  по ул. Большая Санкт - Петербургская

2. Виды, объемы выполняемых работ: Техническое задание, дефектная ведомость и схема.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований СНиП, САнПин. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы) и подтверждаться данными лабораторного контроля.

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора и дизайн-проектом дворовой территории предоставленной Заказчиком Исполнителю.

Перед выполнением работ Подрядчик должен предоставить Заказчику разработанную схему геодезии дворовой территории многоквартирного дома.

Особые условия:

Работы проводятся  в соответствии с законодательные акты и нормативы, регулирующими требования к детским площадкам, действующим на территории РФ ГОСТ Р 52301-2013, который распространяется на все сооружения, предназначенные для коллективного пользования.

Организацию установки контейнерной площадки производить в соответствии с СанПин 42-128-4690-88.

Обустройство газонов и посадка кустарников  в соответствии с ГОСТ 24835-81 Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия.

Устройство дренажной системы производить в соответствии со СП 104.13330.2012 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Требования к товарам, используемым для выполнения работ:

Все применяемые материалы, а также оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Сертификаты соответствия на применяемые материалы, в соответствии со сметой и техническим заданием, предоставляются Заказчику непосредственно перед началом выполнения вида работ не позднее, чем за три рабочих дня до начала производства работ.

Требования к качеству и результату работ:

- Требования к конструкциям и игровым комплексам детской площадки во дворе должны соответствовать условиям, прописанным в государственных стандартах:

- Все комплексы и отдельно стоящие аттракционы должны иметь сертификат качества, который предоставляется поставщиком или производителем.

- Углы закруглены, а поверхности отшлифованы (отполированы).

- При размещении на территории, дети (в том числе и инвалиды) должны иметь свободный доступ ко всем конструкциям.

- Острые грани метизов (шурупов, болтов, саморезов) должны быть скрыты специальными шляпками. Делается это для минимизации вероятности травматизма.

- Сварочные швы зашлифованы и окрашены.

- Требования к ограждению детской площадки:

- Ограждение не должно быть сплошным, иначе это затруднит обзор

- Желательно придерживаться вертикальных линий, в противном случае забор станет дополнительной травмоопасной конструкцией (скорее всего ребёнок увидит в нём сооружение, через которое нужно обязательно перелезть). Горизонтальный контур присутствует только в верхней и нижней точках. Используется он для придания жесткости конструкции и минимизирует вероятность повреждения о торчащие концы вертикальных фрагментов.

- Расстояние между отдельными элементами ограждения детской площадки делается с учётом того, чтобы между ними не застряла часть тела, например, голова. В среднем шаг между штакетником составляет минимум 10 см.

- Материал изготовления не должен иметь острых краёв, заусенцев и других мест, при контакте с которыми ребёнок может получить травму.

- Ограждение детской площадки собирается из прочного материала, способного выдержать вес несовершеннолетних.

При установке контейнерной площадки необходимо учесть следующие условия:

- Ограждённые с трех сторон с навесом, высота ограждения должна позволять загрузку спецтехникой бункера-накопителя и предотвращать разнос мусора ветром на близлежащую территорию.

- Установка бункера-накопителя должна производиться на бетонном основании на высоте 10–20 см от уровня земли, чтобы под них не попадали потоки дождя.

Во время установки дренажа нужно учитывать также расположение других коммуникаций.

Условия выполнения работ:

1. Работы производятся организацией имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624.

2. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами.

3. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

4. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет средств Подрядчика.

5. Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

6. Время производства работ с 9.00 до 19.00 по рабочим дням. Во время производства работ предусмотреть мероприятия, обеспечивающие уровень шума и вибрации, не превышающие нормы СНиП II -12-77 «Защита от  шума».

7. Все работы по благоустройству должны вестись в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения.

4. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

4.1. Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 3 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик  обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

4.2. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы).

5. Место выполнения работ: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, дом 120

6. Сроки выполнения работ:  С даты заключения договора до 01 сентября 2024г.