| № пп | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Проведение визуального обследования состояния железобетонных свай, |
|  | выбор участков для инструментального натурного обследования, |
|  | фотофиксация характерных дефектов и |
|  | повреждении |
| 2 | Натурное обследование состояния железобетонных свай, включающее: - оценку состояния поверхности бетона (характер и степень повреждения бетона, наличие и ширина раскрытия трещин, отслоение |
|  | защитного слоя бетона, площадь и глубина |
|  | повреждений бетона и т.д.); |
|  | - определение глубины разуплотнения бетона по |
|  | прониканию стержня; |
|  | - определение степени интенсивности и границ |
|  | распространения высолообразований. |
| 3 | Определение прочности бетона свай методами |
|  | неразрушающего контроля с помощью ультразвукового тестера УК 1401 или прибора |
|  | «Оникс» |
| 4 | Оценка состояния арматуры при наличии |
|  | признаков ее коррозионного повреждения (отслоение защитного слоя бетона, трещины и |
|  | ржавые пятна на поверхности бетона) разработка и выдача рабочих чертежей по ремонту ( |
| 5 | Обработка результатов обследования,оформление научно-технического заключения с указанием количества свай, подлежащих ремонтно-восстановительным работам, с выводами о технической возможности безопасной эксплуатации, несущей способности фундамента. Объем и качество технического обследования должны соответствовать требованиям технических регламентов, государственных стандартов. Результаты обследования представить в виде Отчета в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате PDF. |

Проект

Техническое задание на выполнение работ по обследованию состояния железобетонного  свайного фундамента многоквартирного дома