| ____________________ |  | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| Наименование стройки - Великий Новгород, ул. Большая Московская дом 66 |
| Объект |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 27 |
| на капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории |
| Основание Дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 697,496 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 159,73 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 26,890 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Марта 2017 г |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр68-12-07 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм | 0,852 | 4 338,77 | 4 253,23 | 3 697 | 73 | 3 624 | 7,2 | 6,134 |
|  | (0) | V=852/1000 | 1000 м2 | 85,54 | 223,56 |  |  | 190 | 11,5 | 9,798 |
| 2В | 410-0111 | Лом асфальтобетона | 84,348 | (652,6) |  | (55 046) |  |
|  |  | Цед=76,92*7,19*1,18 | т |  |  |  |  |
| 3 | ТССЦпг03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км (лом асфальтобетона) | 84,348 | 23,88 | 0 | 2 014 |  | 0 |  |
|  |  | Цед=3,33*7,17 | т |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью компрессоров | 0,013 | 7 559,42 | 4 478,61 | 98 | 40 | 58 | 243,35 | 3,164 |
|  | (0) | V=1,3/100 | 100 м3 | 3 080,81 | 617,12 |  |  | 8 | 41,39 | 0,538 |
| 5В | 410-0111 | Лом асфальтобетона | 2,574 | (652,6) |  | (1 680) |  |
|  |  | Цед=76,92*7,19*1,18 | т |  |  |  |  |
| 6 | ТССЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (асфальтобетон) | 2,574 | 109,84 | 0 | 283 |  | 0 |  |
|  |  | Цед=15,32*7,17 | т |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под бортовой камень) | 0,007 | 3 746,75 | 3 426,54 | 26 | 2 | 24 | 24,19 | 0,169 |
|  | (0) | V=0,7/100 | 100 м3 | 298,02 | 405,82 |  |  | 3 | 20,6 | 0,144 |
| 7.1 | [408-0018] | Щебень из природного камня для строительных работ фракция 10-20 мм | 0,882 | 135,05 |  | 119 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 0,26 | 4 660,95 | 82,87 | 1 213 | 255 | 22 | 76,08 | 19,781 |
|  | (0) | V=26/100 | 100 м | 979,91 | 13,37 |  |  | 3 | 0,68 | 0,177 |
| 8.1 | [403-8021] | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 26 | 65,72 |  | 1 709 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр68-36-01 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением отбойных молотков | 10 | 25,60 | 22,15 | 257 | 35 | 222 | 0,30 | 3 |
|  | (0) |  | 1 м2 | 3,45 | 1,17 |  |  | 12 | 0,08 | 0,8 |
| 10В | 410-0111 | Лом асфальтобетона | 1,98 | (652,6) |  | (1 292) |  |
|  |  | Цед=76,92*7,19*1,18 | т |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр68-37-02 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см | 10 | 30,8 | 5,29 | 309 | 217 | 53 | 1,74 | 17,4 |
|  | (0) |  | 1 колодец | 21,65 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | [403-8296] | Кольцо опорное КО-7,5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | 10 | 47,24 |  | 472 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 11.2 | [101-2537] | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | 3 | 875,16 |  | 2 625 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 0,183 | 3 746,75 | 3 426,54 | 686 | 55 | 627 | 24,19 | 4,427 |
|  | (0) | V=18,3/100 | 100 м3 | 298,02 | 405,82 |  |  | 74 | 20,6 | 3,77 |
| 12.1 | [408-0016] | Щебень из природного камня для строительных работ фракция 20-70 мм | 23,058 | 135,05 |  | 3 114 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 0,256 | 46,52 | 46,52 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
|  | (0) | V=852*0,3/1000 | 1т | 0 | 10,41 |  |  | 3 | 0,66 | 0,169 |
| 13.1 | [101-4959] | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | 0,26368 | 2 493,27 |  | 657 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 0,613 | 3 198,59 | 2 759,69 | 1 961 | 198 | 1 692 | 21,77 | 13,345 |
|  | (0) | V=852*0,03*2,4/100 | 100 т | 323,72 | 432,37 |  |  | 265 | 21,5 | 13,18 |
| 14.1 | [410-0022] | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | 61,913 | 262,81 |  | 16 271 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 0,256 | 46,52 | 46,52 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
|  | (0) | V=852*0,3/1000 | 1т | 0 | 10,41 |  |  | 3 | 0,66 | 0,169 |
| 15.1 | [101-4959] | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | 0,26368 | 2 493,27 |  | 657 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 (5)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 0,852 | 3 288,54 | 2 478,74 | 2 802 | 478 | 2 112 | 38,3 | 32,632 |
|  | (0) | V=852/1000 | 1000 м2 | 561,1 | 382,36 |  |  | 326 | 19,08 | 16,256 |
| 16.1 | [410-0006] | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | 82,3032 | 354,97 |  | 29 215 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке толщ до 5 см 27-06-020-01 | 1,704 | 6,34 | 3,1 | 10 | 2 | 5 | 0,09 | 0,153 |
|  | (0) | V=852*2/1000 | 1000 м2 | 1,32 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 17.1 | [410-0006] | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | 20,6184 | 354,97 |  | 7 319 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 73 241 | 1 355 | 8 463 | 100,205 |
|  |  |  | 887 | 45,001 |
| На стесненные условия труда | 982 | 136 | 846 | 10,021 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 89 | 4,5 |
| ИТОГО: | 74 223 | 1 491 | 9 309 | 110,226 |
|  |  |  | 976 | 49,501 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 1491*10,9 | 10,9 | 16 252 |
| Машины и механизмы | 9309*6,9 | 6,9 | 64 232 |
| Материалы | 63423*7,19 | 7,19 | 456 011 |
| Итого по перевозке |  | 2 297 |
| Итого |  | 538 792 |
| Автомобильные дороги (3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17) |
| Накладные расходы | (1089+745)*10,9*1,42*0,85 | 1,42 | 24 129 |
| Сметная прибыль (0,8*0,85=0,68) | (1089+745)*10,9*0,95*0,68 | 0,95 | 12 914 |
| Итого |  | 37 043 |
| Благоустройство при ремонте (1, 4, 8, 10) |
| Накладные расходы | (402+231)*10,9*1,04*0,85 | 1,04 | 6 099 |
| Сметная прибыль | (402+231)*10,9*0,6*0,8 | 0,6 | 3 312 |
| Итого |  | 9 411 |
| Итого |  | 585 246 |
| Технадзор | 585246*0,01 | 1% | 5 852 |
| Итого |  | 591 098 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 591 098 |
| НДС | 591098*0,18 | 18% | 106 397,64 |
| Итого |  | 697 495,64 |
| Возврат лома асфальтобетона 84,348+1,98= 86,328 тн | 56 338 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

|  | Великий Новгород, ул. Большая Московская дом 66 |  |
| --- | --- | --- |
| Дефектная ведомость |
|  |  | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | 1000 м2 | 0,85 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм |
|  |  |  |  |  | 0,852 |
|  |  |  | т | 84,35 | Лом асфальтобетона |
|  |  |  |  |  | 84,348 |
|  |  |  | т | 84,35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км (лом асфальтобетона) |
|  |  |  |  |  | 84,348 |
|  |  |  | 100 м3 | 0,01 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью компрессоров |
|  |  |  |  |  | 0,013 |
|  |  |  | т | 2,57 | Лом асфальтобетона |
|  |  |  |  |  | 2,574 |
|  |  |  | т | 2,57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (асфальтобетон) |
|  |  |  |  |  | 2,574 |
|  |  |  | 100 м3 | 0,01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под бортовой камень) |
|  |  |  |  |  | 0,007 |
|  |  |  | 100 м | 0,26 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |
|  |  |  |  |  | 0,26 |
|  |  |  | 1 м2 | 10 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением отбойных молотков |
|  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  | т | 1,98 | Лом асфальтобетона |
|  |  |  |  |  | 1,98 |
|  |  |  | 1 колодец | 10 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см |
|  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  | 100 м3 | 0,18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня |
|  |  |  |  |  | 0,183 |
|  |  |  | 1т | 0,26 | Розлив вяжущих материалов |
|  |  |  |  |  | 0,256 |
|  |  |  | 100 т | 0,61 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона |
|  |  |  |  |  | 0,613 |
|  |  |  | 1т | 0,26 | Розлив вяжущих материалов |
|  |  |  |  |  | 0,256 |
|  |  |  | 1000 м2 | 0,85 | Устройство покрытия толщиной 4 (5)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |
|  |  |  |  |  | 0,852 |
|  |  |  | 1000 м2 | 1,7 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке толщ до 5 см 27-06-020-01 |
|  |  |  |  |  | 1,704 |