### Приложение № 2

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту (благоустройству) дворовой территории многоквартирного дома

№ 2, к.2 по ул. Кочетова

1. Наименование работ: Капитальный ремонт (благоустройство) дворовой территории многоквартирного дома

№ 2 к.2 по ул. Кочетова

2. Виды, объемы выполняемых работ: Техническое задание, дефектная ведомость и схема.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;   СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», которые являются обязательными к применению.

Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы) и подтверждаться данными лабораторного контроля.

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора и дизайн-проектом дворовой территории предоставленной Заказчиком Исполнителю.

Перед выполнением работ Подрядчик должен предоставить Заказчику разработанную схему отвода дождевых вод с  дворовой территории многоквартирного дома.

Особые условия:

- Подрядчик предоставляет лабораторные данные испытаний а/бетонной смеси из смесителя, рецепты на приготовление а/бетонной смеси, паспорта на материалы для приготовления а/бетонной смеси.

- Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов из уложенного покрытия, в случае выявления некачественно выполненных работ, затраты на проведение испытаний образцов несет Подрядчик.

Требования к товарам, используемым для выполнения работ:

Керосин для технических целей тип 1 - фракционный состав: 10% перегоняется при температуре 130–180°С; 50% перегоняется при температуре не ниже 190°С; 90% перегоняется при температуре не выше 240–275°С, 98% перегоняется при температуре не выше 280°С; кислотность, не более 0,5 мг КОН на 100 см3 керосина, зольность - не более0,003% массы, концентрация фактических смол на 100 мг/см3 керосина не более 12; массовая доля серы до 0,12 %; температура вспышки в закрытом тигле не ниже 38°С; отсутствует или присутствует содержание водорастворимых кислот и щелочей; содержание механических примесей, % - отсутствие или наличие; содержание воды - отсутствие или наличие; должен выдерживать испытание на медной пластинке; плотность при 20 °С, кг/м3 не нормируется; плотность при 15 °С не более 823,5 кг/м3, внешний вид - прозрачная или непрозрачная, слегка маслянистая на ощупь, горючая жидкость.

Смесь асфальтобетонная мелкозернистая плотная по ГОСТ 9128-2009 (указать тип, вид и марку) - максимальный размер минеральных зерен, до 20 мм; остаточная пористость 2,5-5,0%; содержание щебня 30-60%; содержание осадочных карбонатных и некарбонатных горных пород марки прочности не менее 800; пористость минерального состова до 23% по объему; остаточная пористость 2,5-5,0% по объему; пористость минеральной части не более 23%; водонасыщение 4,0-5,0% по объему; предел прочности при сжатии при температуре 200С не менее 2,5МПа, предел прочности при сжатии, при температуре 00С не более 13МПа, температура смеси при отгрузке 140-1600С.

Вязкий дорожный нефтяной битум ГОСТ 222245-90 (указать марку)- пенетрация, 0,1мм: при 25 0С 90-130, при 00С не менее 28; растяжимость при 25 0С не менее 60 см, при 00С не менее 4,2 см; температура размягчения по кольцу и шару не ниже 43 0С; температура хрупкости, по Фраасу не выше -170С; эластичность при 25 0С не менее 80%,  при 00С не менее 70%; изменение температуры размягчения после прогрева не более 50С; температура  вспышки в открытом тигле не ниже 2300С, температура самовоспламенения более 2200С, индекс пенетрации от -1 до +1.

Эмульсия битумно-дорожная ГОСТ Р52128-2003- устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов:- пористого зернового состава должна не смешивается; - плотного зернового состава должна не смешивается; содержание вяжущего в эмульсии 50-70%, условная вязкость при 200С - 10-65; устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой №014), не более чем  через 7 суток 0,3% по массе, через 30 суток  0,5% по массе; устойчивость при транспортировке - не должна распадаться на воду и вяжущее, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: глубина проникания иглы 0,1мм при  25 0С не менее 60, при 0 0С не менее 20, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: температура размягчения по КиШ не ниже 470С, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: растяжимость при 25 0С не менее 55 см,  при 00С не менее 3,5 см, сцепление с минеральными материалами не менее 5 баллов, остаток на сите №014 не более 0,25% по массе, устойчивость   при перемешивании с минеральными материалами – быстрораспадающаяся, вода для приготовления водных растворов эмульгаторов должна быть жесткости не более 6 мг-экв/л, в качестве эмульгаторов для катионных эмульсий применяют ПАВ типа аминов, диаминов, полиаминов и четвертичных аммониевых солей (указать конкретный ПАВ, применяемый участником с указанием конкретных характеристик ПАВ).

Песок для строительных работ по ГОСТ 8736-93 - модуль крупности - 2,0-2,5, полный остаток на сите №63 30-45% по массе, содержание зерен крупностью более 10 мм, не более 0,5%, содержание зерен крупностью менее 0,15 мм, не более 5%, содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не более 2% по массе, содержание глины в комках не более 0,25% по массе.

Бетон по ГОСТ 26633-91 - средний предел прочности на сжатие не менее 192 кгс/см2, марка щебня из природного камня не ниже 200, осадка конуса 10-15 см, коэффициент морозостойкости не менее 150, коэффициент водонепроницаемости не ниже 4, удобоукладываемость бетонной смеси не менее 1,8 см.

Камень бортовой (указать марку) - метод изготовления - вибропрессованный или литой, водопоглощение бетона камней по массе не более 6%, необходимо наличие пластифицирующих добавок в бетоне, длина 950-1040мм, ширина, 80-170мм, высота до 500 мм, масса не менее 0,1т, объем от 0,02 до 0,05, марка бетона от В22,5 и не ниже В30, объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих добавок от 4 до 5%, марка щебня заполнителя не ниже1000, марка бетона по морозостойкости не ниже F200, класс бетона по прочности на растяжение при изгибе от 3,2 мм не менее 4,0. (При использовании одной и более марок бортовых камней качественные характеристики товара расписать отдельно для каждой марки.)

Горячекатаная арматурная сталь - класс арматурной стали не ниже А-I, форма стали – гладкая, площадь поперечного сечения от 3,1 см2 до 4,1 см2, теоретическая масса 1 метра не менее 2,3кг, выпускается в стержнях, марки стали СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп, номинальным  диаметром  не менее 20 мм.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 20мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 10 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не более F-400,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 40мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 5 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не менее F-300,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Требования к качеству и результату работ:

1. Работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия должны быть выполнены в соответствии со следующими требованиями:

- материалы, используемые при выполнении работ, должны подтверждаться соответствующими накладными завода-изготовителя, и соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- в процессе выполнения работ Подрядчик обязан передавать Заказчику копии накладных на поставляемую для работ асфальтобетонную смесь;

- работы должны выполняться в соответствии с «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» от 17.03.2004 г № ОС-28/1270-ис;

- ровность покрытия мест ремонта, а также сопряжения с существующим покрытием должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93;

- элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены, согласно СНиП III-10-75;

- не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия. Работы по поднятию колодцев до уровня асфальтобетонного покрытия производить согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- бортовые камни должны соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ»

- при завершении работ представляется вместе с отчетными документами схема выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог, проездов с привязкой к существующим объектам.

Условия выполнения работ:

1. Работы производятся организацией имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624.

2. Подрядчик обязан разработать и согласовать с органами ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ.

3. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с ВСН 37-84.

4. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

5. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет средств Подрядчика.

6. Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

7. Время производства работ с 8.00 до 11.00. Во время производства работ предусмотреть мероприятия, обеспечивающие уровень шума и вибрации, не превышающие нормы СНиП II -12-77 «Защита от  шума».

8. Все работы по благоустройству должны вестись в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения.

9. Запрещается: производить ремонт асфальтобетонных покрытий в дождливую погоду.

4. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

4.1. Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик  обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

4.2. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы).

5. Место выполнения работ: г. Великий Новгород

6. Сроки выполнения работ:  С даты заключения Договора до 01 сентября 2021 г.

Дефектная ведомость                                                                                                                    капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВА РАБОТ |
| --- |
| Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома г.Великий Новгород, ул.Кочетова, д.2, к.2 |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Количество |
|  |  | ед. изм. |
| №1 Подготовительные работы |
| 1 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | 4 |
|  |  | шт. |
| 2 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | 7 |
|  |  | шт. |
| 3 | Корчевка вручную пней диаметром: от 260 до 300 мм | 0,07 |
|  |  | 100 шт. |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1,3 |
|  |  | 1 т груза |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 25 км | 1,3 |
|  |  | 1 т груза |
| 6 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 2,573 |
|  |  | 100 м |
| 7 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 2,266536 |
|  | V=(197,3*0,043*2,4*0,1)+(60*0,016*2,4*0,1) | 1 т груза |
| 8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 20,398824 |
|  | V=(197,3*0,043*2,4*0,9)+(60*0,016*2,4*0,9) | 1 т груза |
| 9 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 25 км | 22,67 |
|  | V=2,27+20,4 | 1 т груза |
| 10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (траншея) | 0,0449 |
|  | V=44,9/1000 | 1000 м3 |
| 11 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 1,09 |
|  | V=10,9/10 | 10 м3 |
| 11.1 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | 11,99 |
|  |  | м3 |
| 12 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм | 1,76 |
|  | V=176/100 | 100 м |
| 13 | Трубы электропайп PRO160/F2 | 176 |
|  | Цед=1344,50/7,9/1,2*1,02 | м |
| 14 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (44,9-10,9-3,5) | 0,305 |
|  | V=30,5/100 | 100 м3 |
| 15 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | 0,09 |
|  |  | 1000 м2 |
| №2 Тротуарная плитка РД-10 "Газонная решетка", S=651,5 м2 |
| 16 |  | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 0,0479 |
|  |  | V=47,9*0,1/100 | 100 м3 |
| 17 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (площадка под георешетку) | 0,32096 |
|  |  | V=(603,6*0,5+47,9*0,4)/1000 | 1000 м3 |
| 18 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 25 км | 449,344 |
|  |  | V=320,96*1,4 | 1 т груза |
| 19 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 1,9545 |
|  |  | V=651,5*0,3/100 | 100 м3 |
| 19.1 |  | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | 246,267 |
|  |  |  | м3 |
| 20 |  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной | 0,6515 |
|  |  | V=651,5/1000 | 1000 м2 |
| 20.1 |  | Геотекстиль полиэфирный KT Drenotex: 200 | 667,136 |
|  |  |  | м2 |
| 21 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 0,6515 |
|  |  | V=651,5*0,1/100 | 100 м3 |
| 21.1 |  | Песок природный II класс, средний, круглые сита | 71,665 |
|  |  |  | м3 |
| 22 |  | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | 6,515 |
|  |  | V=651,5/100 | 100 м2 |
| 23 |  | Бетонная газонная решетка РД-10 | 664,53 |
|  |  | V=651,5*1,02; Цед=620/7,9/1,2 | м2 |
| 24 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 0,15 |
|  |  | V=15/100 | 100 м |
| 24.1 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200), к=0,86 к стоимости, прил. 27.3, п.3.8 | 0,885 |
|  |  |  | м3 |
| 24.2 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100, к=0,33 к стоимости, прил. 27.3, п.3.8 | 0,009 |
|  |  |  | м3 |
| 24.3 |  | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | 15 |
|  |  |  | шт. |
| 25 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 1,22 |
|  |  | V=122/100 | 100 м |
| 25.1 |  | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | 122 |
|  |  |  | шт. |
| 26 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (651,5*0,1*40%) | 0,2606 |
|  |  | V=26,06/100 | 100 м3 |
| 27 |  | Земля растительная | 26,06 |
|  |  |  | м3 |
| 28 |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (651,5*40%) | 2,606 |
|  |  | V=260,6/100 | 100 м2 |
| 28.1 |  | Семена газонных трав (смесь) | 5,212 |
|  |  |  | кг |
| №4 Ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, S=894,0 м2 |
| 36 |  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм | 0,894 |
|  |  | V=894/1000 | 1000 м2 |
| 36.1В |  | Лом асфальтобетонный | (88,506) |
|  |  |  | т |
| 37 |  | Розлив вяжущих материалов | 0,2682 |
|  |  | V=894,0*0,0003 | т |
| 37.1 |  | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 | 0,276246 |
|  |  |  | т |
| 38 |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (общая толщина слоя 6 см.) | 0,894 |
|  |  | V=894/1000 | 1000 м2 |
| 38.1 |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | 94,10244 |
|  |  |  | т |
| 39 |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 | 0,894 |
|  |  | V=894/1000; ЗП=3,29*4; ЭММ=254,89*4; ЗПм=5,95*4; Мат=2,94*4; ТЗТ=0,35*4; ТЗТм=0,47*4 | 1000 м2 |
| 39.1 |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | 47,2032 |
|  |  |  | т |
| 40 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 1,103 |
|  |  | V=110,3/100 | 100 м |
| 40.1 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200), к=0,86 к стоимости, прил. 27.3, п.3.8 | 6,5077 |
|  |  |  | м3 |
| 40.2 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100, к=0,33 к стоимости, прил. 27.3, п.3.8 | 0,06618 |
|  |  |  | м3 |
| 40.3 |  | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | 110,3 |
|  |  |  | шт. |
| 41 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 1,332 |
|  |  | V=133,2/100 | 100 м |
| 41.1 |  | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | 133,2 |
|  |  |  | шт. |
|  |  |  |  | Составила Большаков А.В. |  |  |  |  |  |

Контролирующая организация: _______________________