|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Председатель Правления ТСЖ "Черняховского 60"_______________Тимофеева С.Н. |
| Жилой дом № 60 по ул. Черняховского |
| Дефектная ведомость |
| на благоустройство дворовой территории |
| Условия производства работ: МДС 81-35.2004 прил.1 т.3 к=1,1 благоустройство в застроенной части |
| поз |  | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | 1000 м2 покрытия | 0,33 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм |
|  |  |  |  |  | 0,33 |
|  |  |  | т | 32,67 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км |
|  |  |  |  |  | 32,67 |
|  |  |  | 1 т | 0,198 | Розлив вяжущих материалов (Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90) (расход 0,0003т/м2 на 1 слой покрытия) 0,0003*2=0,0006т/м2 на 2 слоя |
|  |  |  |  |  | 0,198 |
|  |  |  | 100 т смеси | 0,2277 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II толщ.3см |
|  |  |  |  |  | 0,2277 |
|  |  |  | 1000 м2 покрытия | 0,33 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 марка II, тип Б (толщ.5см) |
|  |  |  |  |  | 0,33 |
|  |  |  | 1000 м2 покрытия | 0,66 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 к=2 к объему |
|  |  |  |  |  | 0,66 |
|  |  |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,07 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ.20см |
|  |  |  |  |  | 0,07 |
|  |  |  | 100 м | 1,7 | Разборка бортовых камней на бетонном основании |
|  |  |  |  |  | 1,7 |
|  |  |  | т | 12 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |
|  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  | 12 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км |
|  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  | 100 м бортового камня | 0,85 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Камни бортовые БР 100.30.15 |
|  |  |  |  |  | 0,85 |
|  |  |  | 100 м бортового камня | 0,85 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Камни бортовые БР 100.20.8 |
|  |  |  |  |  | 0,85 |
|  |  |  | 100 м3 грунта | 0,034 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1- растительная земля |
|  |  |  |  |  | 0,034 |
|  |  |  | 1000 м3 грунта | 0,0425 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 |
|  |  |  |  |  | 0,0425 |
|  |  |  |  | 68 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км |
|  |  |  |  |  | 68 |
|  |  |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,255 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.30см |
|  |  |  |  |  | 0,255 |
|  |  |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1275 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ.15см |
|  |  |  |  |  | 0,1275 |
|  |  |  | 1 т | 0,051 | Розлив вяжущих материалов (Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90) (расход 0,0003т/м2 на 1 слой покрытия) - 2 слоя |
|  |  |  |  |  | 0,051 |
|  |  |  | 100 т смеси | 0,05865 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II толщ.3см |
|  |  |  |  |  | 0,05865 |
|  |  |  | 1000 м2 покрытия | 0,085 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 марка II, тип Б (толщ.5см) |
|  |  |  |  |  | 0,085 |
|  |  |  | 1000 м2 покрытия | 0,17 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 к=2 к объему |
|  |  |  |  |  | 0,17 |
|  |  |  | 1000 м3 грунта | 0,01575 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 |
|  |  |  |  |  | 0,01575 |
|  |  |  |  | 0,6 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км |
|  |  |  |  |  | 0,6 |
|  |  |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.30см |
|  |  |  |  |  | 0,105 |
|  |  |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0525 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ.15см |
|  |  |  |  |  | 0,0525 |
|  |  |  | 1 т | 0,021 | Розлив вяжущих материалов (Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90) (расход 0,0003т/м2 на 1 слой покрытия) |
|  |  |  |  |  | 0,021 |
|  |  |  | 1000 м2 покрытия | 0,035 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 |
|  |  |  |  |  | 0,035 |
|  |  |  | 100 м бортового камня | 0,7 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Камни бортовые БР 100.20.8 |
|  |  |  |  |  | 0,7 |
|  |  |  | 100 м3 грунта | 0,0005 | Копание ям вручную без креплений для урн и скамеек без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 |
|  |  |  |  |  | 0,0005 |
|  |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0005 | Бетонирование скамеек и урн |
|  |  |  |  |  | 0,0005 |
|  |  |  | шт. | 2 | Скамья без спинки |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | шт. | 2 | Урна |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 1 шт. | 2 | Кронштейн на стене |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | шт. | 2 | Кронштейн для светильников |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 1 шт. | 2 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами светодиодными (прим.) |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | шт. | 2 | Светильник для наружного освещения с датчиком ДИУС-40 прим. |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | Возврат материалов: Лом асфальтобетона 32,67 тн*76,92*7,48*1,18=22180,53 руб. |