УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Управляющая организация «Армада»

____________________ / Н.В.Бычкова/

Техническое задание

На капитальный ремонт элементов благоустройства придомовой территории малых архитектурных форм

Жилого дома № 30 к.1 по пр.Мира в Великом Новгороде.

| 1.Городок Г-521 |  | Размеры (мм): длина 4 585, ширина 4 425, высота 2 550 допустимое отклонение +/- 50 мм Материалы: несущие столбы конструкции изготовлены из клееного бруса, сечение не менее 90х90 мм (древесина хвойных пород влажностью 7-10%), снизу оканчиваются металлическими подпятниками, которые укреплены в грунте. Борта горки и ограждения лестницы изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры, толщиной не менее 15 мм. Перила и опорная доска лестницы выполнены из доски сечением не менее 130х45 мм. Площадки и площадка торможения выполнены из нескользящей ламинированной фанеры, толщиной не менее 18 мм. Ступени лестницы выполнены из нескользящей ламинированной фанеры, толщиной не менее 24 мм. Основания площадок и настил пандуса выполнены из доски, сечением не менее 90х35 мм. Подступенки лестниц выполнены из нескользящей ламинированной фанеры, толщиной не менее 12 мм. Накладные элементы изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры, толщиной не менее 15 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены (грунтовка водно-дисперсионная, лак защитно-декоративный с добавлением колера). Каркас горки выполнен из профильной трубы, сечением не менее 40х20 мм (прогон) и 20х20 мм (перемычки). Скат двуслойный: подложка выполнена из стального листа, толщиной не менее 1,2 мм; скат - нержавеющий лист, толщиной не менее 1 мм. Каркас пандуса выполнен из профильной трубы, сечением не менее 40х25 мм. Спираль выполнена из водогазопроводных труб, диаметром не менее 42,3 мм (шест) и 33,5 мм (спираль и дуги). Шведская лестница выполнена из профильной трубы, сечением не менее 30х20 мм (стойки) и водогазопроводной трубы, диаметром не менее 26,8 (перекладины). Стяжки и поручни выполнены из водогазопроводной трубы, диаметром не менее 26,8 мм. Подпятники выполнены из листа, толщиной не менее 3 мм и водогазопроводной трубы, диаметром не менее 48 мм. Металлические элементы перед покраской подлежат механической зачистке от окалины, а также обезжириванию. Покраска порошковой краской. Электрически заряженные частицы порошковой краски переносятся к окрашиваемому изделию, которое имеет противоположный заряд. Далее изделие с нанесенной порошковой краской переносится в камеру полимеризации для «запекания» краски. Процесс формирования покрытия осуществляется путём нагрева слоя порошковой краски до состояния его оплавления с образованием монолитного слоя. При последующей обработке в результате отвердения или охлаждения слоя образуется твердая пленка. При изготовлении конструктивных элементов использованы: канат полиамидный (d не менее 32 мм); оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на места резьбовых соединений и торцы столбов и труб. Заглубление 200-300 мм. Крепление - фиксирующие стержни 600 мм (13 шт.) - при самовывозе в комплект не входят. Комплектация: к площадке (h 1 260 мм) пристроена лестница с ограждениями и перилами. Слева от лестницы прилегает безопасная горка с бортиками и прилегающим к земле скатом, снижающим травмоопасность, который заканчивается площадкой торможения, исключающей выбивание грунта. Напротив лестницы пристроена вторая площадка (h 1 510 мм). С левой стороны второй площадки расположена вертикальная спираль с шестом в центре. Напротив лестницы пристроен дугообразный деревянный пандус. Над пандусом, на стяжке, закреплен канат. Справа от пандуса, под площадкой, закреплена шведская лестница. Площадки состоят из столбов и квадратных платформ, закрепленных между ними. Городок имеет яркую разноцветную окраску и оформлен в современном стиле по авторским эскизам. Городок предназначен для детей в возрасте от 12 лет. |
| --- | --- | --- |
| 2.Тренажер Т-61 |  | Размеры (мм): длина 3 190, ширина 2 590, высота 2 400 допустимое отклонение +/- 50 мм Материалы: стойки выполнены из трубы, диаметром не менее 89 мм. Турник выполнен из водогазопроводной трубы, диметром не менее 33,5 мм. Брусья выполнены из водогазопроводных труб, диметром не менее 42,3 мм и не менее 26,8 (перемычки). Основания лежаков выполнены из водогазопроводных труб, диметром не менее 42,3 мм (стойки), не менее 76 мм (валики) и профильной трубы, сечением не менее 40х25 мм (балка). Снаряд гиперэкстензии выполнена из водогазопроводных труб, диметром не менее 42,3 мм (стойки), не менее 76 мм (валики) и профильной трубы, сечением не менее 40х40 мм (балка). Стяжки, соединяющие элементы со стойками, выполнены из водогазопроводной трубы, диметром не менее 33,5 мм. Металлические элементы перед покраской подлежат механической зачистке от окалины, а также обезжириванию. Покраска порошковой краской. Электрически заряженные частицы порошковой краски переносятся к окрашиваемому изделию, которое имеет противоположный заряд. Далее изделие с нанесенной порошковой краской переносится в камеру полимеризации для «запекания» краски. Процесс формирования покрытия осуществляется путём нагрева слоя порошковой краски до состояния его оплавления с образованием монолитного слоя. При последующей обработке в результате отвердения или охлаждения слоя образуется твердая пленка. Сидение выполнено из влагостойкой окрашенной фанеры, толщиной не менее 15 мм и покрыты пластиком АБС, увеличивающим срок службы элемента. Ручки выполнены из композитного пластика на основе ПНД. При изготовлении конструктивных элементов использованы: оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на торцы труб. Заглубление 300 мм. Крепление - фиксирующие стержни 600 мм (19 шт.) - при самовывозе в комплект не входят. Комплектация: между двух стоек закреплен турник (h 2300 мм). Рядом с первой стойкой расположены брусья и снаряд "римский стул". Рядом со второй стойкой расположены лежак с упорами и снаряд гиперэкстензии. Снаряды соединены со стойками стяжками. Многофункциональный силовой тренажер предназначен для выполнения упражнений по укреплению мышц рук, спины и живота. Снаряд предназначен для подростков от 14 лет. |
| 3. Тренажер Т-112/2 |  | Размеры (мм): длина 1290, ширина 870, высота 1 315 допустимое отклонение +/- 50 мм Материалы: конструкция изготовлена из водогазопроводных труб окрашенных порошковой глянцевой краской. (Опорная труба d133, трубы d 63,5, d 33,5, d 26,8, профиль 60х30 , 80х40 и листовой металл). Платформы для ног и ручки выполнены из композитного пластика на основе ПНД. При изготовлении конструктивных элементов использованы: оцинкованный крепеж; Крепление - сварная конструкция из профиля (60х30мм), фиксирующие стержни (600 мм). Заглубление изделия в грунт 300 мм. Комплектация: в вершине стойки, друг напротив друга, закреплены два т-образных неподвижных поручня. С одной стороны, между поручнями, подвижно закреплена труба с сдвоенной платформой для ног на конце. С другой стороны, между поручнями, подвижно закреплены две трубы с овальными платформами для ног на концах. Тренажер предназначен для одновременной тренировки двух занимающихся. Тренажер служит для выполнения упражнений по укреплению внешней и внутренней поверхности бедра, мышц поясничного отдела и ягодиц. Снаряд предназначен для людей всех возрастных групп от 14 лет. |
| 4. Тренажер Т-115 |  | Размеры (мм): длина 1 340, ширина 1020, высота 1 525 допустимое отклонение +/- 50 мм. Материалы: конструкция изготовлена из водогазопроводных и профильных труб окрашенных порошковой глянцевой краской. Используются трубы d 33,5, d 60,; Профиль 80х40, 60х30 и листовой металл. Платформы для ног и ручки выполнены из композитного пластика на основе ПНД. При изготовлении конструкционных элементов использованы: оцинкованный крепеж;. Крепление - сварная конструкция из профиля (60х30мм), фиксирующие стержни (600 мм). Заглубление изделия в грунт 300 мм. Комплектация: две стойки соединены стяжкой. На стяжке подвижно закреплены четыре поручня. Под прямым углом поручни подвижно соединены с двумя профильными трубами, на концах которых закреплены овальные платформы для ног. Тренажер предназначен для одновременной тренировке двух занимающихся и имитирует лыжную ходьбу. Тренажер служит для выполнения силовых упражнений по укреплению разных групп мышц ног и ягодиц. Снаряд предназначен для людей всех возрастных групп от 14 лет. |
| 5.Карусель К-24 |  | Размеры (мм): диаметр описываемой окружности не менее 2 000, высота не менее 768 допустимое отклонение +/- 50 мм Материалы: каркас конструкции должен быть выполнен из металла (трубы, полоса), загрунтованного и окрашенного порошковой глянцевой краской. Сидения должны быть изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры, толщиной не менее 15 мм (в качестве краски должны быть использованы лаки ВД-АК-1043 защитно-декоративные или эквивалент). При изготовлении конструкционных элементов должны быть использованы: оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений. На элементы должно быть нанесено покрытие от атмосферных воздействий. Крепление должно быть – заглубление не менее 250 мм, фиксирующие стержни не менее (600 мм).Комплектация должна быть: на цельнометаллической оси закреплен каркас с возможностью вращения. На каркасе закреплены четыре сидения со спинками и подлокотниками. Сидения должны быть расположены на равных расстояниях друг от друга. Художественное оформление должно быть цветочным орнаментом по авторским эскизам. Карусель должна быть предназначена для детей в возрасте от 6 до 12 лет. |

6.Требования к предоставлению гарантий качества работ:

Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 36 месяцев.

В течение гарантийного срока подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков.

Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества                 ( нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы)

7. Место выполнения работ: г.Великий Новгород, пр. Мира, д.30к.1

8. Сроки выполнения работ: С даты заключения договора по 01 августа 2017г.